תקנות התכנון והבניה (פיקוח עליון על הבניה), תשנ"ב-1992

רבדים בחקיקה

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – פיקוח

תוכן ענינים

| 2 | Go | הגדרות | סעיף 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Go | חובת קיום פיקוח עליון | סעיף 2 |
| 2 | Go | משך הפיקוח העליון | סעיף 3 |
| 2 | Go | פירוט הפיקוח העליון | סעיף 4 |
| 2 | Go | פיקוח עליון על שלד הבנין | סעיף 5 |
| 3 | Go | אופן ביצוע הפיקוח העליון | סעיף 6 |
| 3 | Go | חובותיו של הקבלן הראשי בקשר לפיקוח העליון | סעיף 7 |
| 3 | Go | תחילה | סעיף 8 |

תקנות התכנון והבניה (פיקוח עליון על הבניה), תשנ"ב-1992*

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 158כז ו-265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לענין הפיקוח העליון על הבניה לפי סעיף 158כז לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

1.	בתקנות אלה -

"פיקוח עליון" - פיקוח על בניית מבנה או חלקים ממנו כמפורט בתקנות אלה;

"מעבדה מאושרת" - כמשמעותה בסעיף 12(א) לחוק התקנים, תשי"ג-1953;

מיום 11.12.1997

תק' תשנ"ח-1997

ק"ת תשנ"ח מס' 5856 מיום 12.10.1997 עמ' 6

הוספת הגדרת "מעבדה מאושרת"

"עורך בקשה", "מתכנן שלד הבנין", "אחראי לביקורת", "אחראי לביצוע השלד", "מנהל עבודה", ו"תכנית קונסטרוקציה" - כמשמעותם בתקנות התכנון;

"תקנות התכנון" - תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970;

"מורשה להיתר" - כמשמעותו בסימן ב' של פרק ה'3 לחוק;

"קבלן ראשי" - מי שנתמנה כקבלן אחראי לענין היתר הבניה כמפורט בתקנות התכנון.

2.	(א)	מורשה להיתר, מתכנן שלד הבנין או מומחה לדבר בתחום שהוא תכנן, חייבים בקיום פיקוח עליון, כל אחד בתחומו, לפי סעיף 158כז לחוק, וכן חייבים בפיקוח עליון כל אחד מהמנויים לעיל ועורכי בקשה להיתר, לגבי הבניה כפי שפורטה במסמכי הבקשה להיתר, אף אם היתר לבניה ניתן שלא לפי פרק ה'3 לחוק.

(ב)	אין בחובת קיום פיקוח עליון לפי תקנות אלה כדי לגרוע מחובת הביקורת על הבניה בידי האחראים לה לפי תקנות התכנון.

3.	משך הפיקוח העליון יהיה מתחילת ביצוע עבודות הבניה ועד להשלמתן והוצאת תעודת גמר למבנה; לענין זה, "תחילת ביצוע עבודות הבניה" - סימון המיתווה באתר הבניה או נטילת דגימות קרקע מאתר הבניה או ביצוע עבודות עפר, לפי המוקדם.

4.	הפיקוח העליון יכלול פעולות אלה:

(1)	בקרה להבטחת התאמת ביצוע הבניה באתר למסמכי ההיתר על נספחיו, ובכללה התאמה לתכניות הקונסטרוקציה ולתכנית הסידורים הסניטריים;

(2)	הדרכה ומתן הנחיות לאחראי על הבקורת בתחום שעליו הוא אחראי, לאחראי לביצוע השלד, לקבלן הראשי, למנהל העבודה או למנהלי העבודה בכל הנוגע לאמור בפסקה (1);

(3)	מעקב אחר בדיקות מעבדה מאושרת הנדרשות לפי כל דין שיועברו אליו בידי הקבלן הראשי או בהוראתו;

(4)	אישור גמר חלקי או מלא של עבודות הבניה לצורך בקשה לחיבור לרשתות החשמל, המים והטלפון ולצורך הוצאת תעודת גמר; האמור בפסקה זו יחול לגבי עורך בקשה ראשי ומתכנן שלד הבנין, ואולם רשאי עורך הבקשה הראשי להתנות מתן אישורו בחתימת עורכי בקשה אחרים לגבי ביצוע הפיקוח העליון, כל אחד בתחומו.

מיום 11.12.1997

תק' תשנ"ח-1997

ק"ת תשנ"ח מס' 5856 מיום 12.10.1997 עמ' 6

(3)	מעקב אחר בדיקות מעבדה מוסמכת מעבדה מאושרת הנדרשות לפי כל דין שיועברו אליו בידי הקבלן הראשי או בהוראתו;

5.	הפיקוח העליון על בניית שלד הבנין יכלול פעולות אלה:

(1)	הפעולות המפורטות בתקנה 4 ככל שהן נוגעות לבניית שלד הבנין;

(2)	בקורת של אופן ביצוע האלמנטים הראשיים של שלד המבנה בכל קומה מקומותיו, לרבות הרכבתם ומתן אישור ליציקת התקרות או הרכבתן בכל קומה בנפרד; לענין זה, "אלמנט ראשי" - כפי שהוגדר בידי מתכנן שלד הבנין בתכנית הקונסטרוקציה;

(3)	עדכון תכנית הקונסטרוקציה והחישובים הסטטיים, במידת הצורך, על פי שינויים, במידה שישנם, בזמן ביצוע בניית השלד בהתאם לאמור בתקנות התכנון;

(4)	מעקב אחר בדיקות חוזק חומרים, הנדרשות על פי כל דין שיועברו אליו בידי הקבלן הראשי או בהוראתו ומתן הנחיות למפורטים בתקנה 4(2), במידת הצורך, בקשר לכך.

6.	הפיקוח העליון יבוצע באופן הבא:

(1)	ייערכו ביקורים באתר הבניה של המבנה או של חלקים ממנו, בידי מבצעי הפיקוח העליון או בידי עובד מטעמם כאמור בפסקה (2); הביקורים כאמור ייערכו במספר ובמועדים הדרושים כדי לקיים את הפעולות הנדרשות לפי תקנות 4 ו- 5, אולם לגבי עורך בקשה ראשי לא יפחת מספרם מהביקורים ומהשלבים שבהם הם נערכים בידי האחראי לביקורת לפי תקנות התכנון;

(2)	מבצע הפיקוח העליון רשאי לייפות את כוחו של עובד מטעמו לערוך את הביקורים כאמור בתקנות אלה, ובלבד שהעובד הוא בעל הכישורים הנדרשים לפי כל דין לתחום העבודה שלגביו הוא עורך את הביקורים במקומו של מבצע הפיקוח העליון;

(3)	ההנחיות במסגרת הפיקוח העליון הנמסרות למי מהאמורים בתקנה 4(2), יירשמו ביומן העבודה שמנהל הקבלן הראשי, וייחתמו בידי מבצע הפיקוח העליון או מיופה כוחו; העתק מיומן העבודה, הכולל את ההנחיות כאמור, יישמר במשרדי מבצע הפיקוח העליון למשך עשר שנים לפחות; לא נוהל יומן עבודה, יימסרו כל ההנחיות, בכתב, לקבלן הראשי והעתק מהן יועבר למהנדס הועדה המקומית וכן יישמר במשרדי מבצע הפיקוח העליון;

(4)	מבצע הפיקוח העליון ידווח לועדה המקומית כאמור בסעיפים 1.22 ו-5.04 בתוספת השניה לתקנות התכנון.

מיום 11.12.1997

תק' תשנ"ח-1997

ק"ת תשנ"ח מס' 5856 מיום 12.10.1997 עמ' 6

הוספת תקנת משנה 6(4)

7.	הקבלן הראשי יודיע למי שעורכים את הפיקוח העליון לפי תקנות אלה ולפי מסמכי הבקשה להיתר, על תחילת ביצוע עבודות הבניה, וכן יודיע למתכנן שלד הבנין על מועדי ביצוע האלמנטים הראשיים של שלד הבנין.

8.	תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט באדר א' תשנ"ב (23 בפברואר  1992).

ז' באדר א' תשנ"ב (11 בפברואר 1992)	אריה דרעי

שר הפנים

# Footnotes

* פורסמו ק"ת תשנ"ב מס' 5422 מיום 23.2.1992 עמ' 807.

תוקנו ק"ת תשנ"ח מס' 5856 מיום 12.10.1997 עמ' 6 – תק' תשנ"ח-1997; תחילתן 60 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 5 לענין הוראות מעבר.

# Text boxes

הגדרות

תק' תשנ"ח-1997

חובת קיום פיקוח עליון

משך הפיקוח העליון

פירוט הפיקוח העליון

תק' תשנ"ח-1997

פיקוח עליון על שלד הבנין

אופן ביצוע הפיקוח העליון

תק' תשנ"ח-1997

חובותיו של הקבלן הראשי בקשר לפיקוח העליון

תחילה